Глубинный заземлитель у поверхности многослойного грунта с наполнителем.

Общая схема.

Графическая схема (главный вид, М 1 : 200).

Расчет.

Заземляющее устройство представляет собой глубинный заземлитель длиной L = 15 м, расположенный в грунте - наполнителе диаметром Da = 0,25 м.

Грунты в месте расположения заземляющего устройства.

Основной многослойный грунт:

- 1-й слой: суглинок; удельное сопротивление 1 = 120 Ом м; поправочный коэффициент 1,5; с учетом поправочного коэффициента 1 = 120*1,5 = 180 Ом м; толщина слоя Н1 = 2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L1 = 2 м;

- 2-й слой: суглинок; удельное сопротивление 2 = 80 Ом м; поправочный коэффициент 1,3; с учетом поправочного коэффициента 2 = 80*1,3 = 104 Ом м; толщина слоя Н2 = 2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L2 = 2 м;

- 3-й слой: глина; удельное сопротивление 3 = 50 Ом м; поправочный коэффициент 1,1; с учетом поправочного коэффициента 3 = 50*1,1 = 55 Ом м; толщина слоя Н3 = 13 м; длина рабочей части заземлителя в слое L3 = 11 м.

Грунт - наполнитель: коксовая мелочь; удельное сопротивление а = 2,5 Ом м.

Среднее удельное сопротивление многослойного грунта по глубине скважины:

Конструкция заземлителя - сталь круглая диаметром D = 0,02 м.

Сопротивление растеканию заземлителя: