Параллельно уложенные горизонтальные полосовые электроды.

Общая схема.

Графические схемы (М 1 : 300):

- главный вид

- вид слева

- вид сверху

Расчет.

Грунт в месте расположения заземляющего устройства: суглинок с удельным сопротивлением  = 80 Ом м.

Заземляющее устройство представляет собой горизонтальные полосовые электроды длиной L = 15 м, которые уложены параллельно на расстоянии S = 2 м друг от друга.

Конструкция электрода - сталь полосовая шириной В = 0,02 м, что соответствует D = 0,5*B = 0,01 м.

Глубина заложения полосового электрода Т = 0,7 м.

Количество полосовых электродов N = 7 шт.

Коэффициент использования электродов Ки = 0,4.

Сопротивление растеканию заземлителя: